##### Модификации СДУ

Формирование модификаций СДУ

| Расшифровка Обозначение: СДУ | – Х | – Х | – RХ | – Х | – N | /K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение системы: 1 - бортовое; 2 - шкафное. |  |  |  |  |  |
| Функциональное исполнение системы управления: 1 - дозатор ленточный непрерывный; 2 - дозатор бункерный непрерывного действия; 3 - дозатор весовой дискретного действия; 4 - бункерные весы; 5 - конвейерные весы; 6 - платформенные весы; 7 - силозадающая машина; 8 - система сбора данных и управления алгоритмом верхнего уровня. |  |  |  |  |
| Наличие дополнительных интерфейсов1): R – наличие только базовых интерфейсов RS-485 и CAN2); без обозначения – отсутствие дополнительных интерфейсов; D – Profibus DP (блок БИ1-КДМ); Z – беспроводная связь ZigBee3) (блок БС-КДМ). |  |  |  |
| Блок задания параметров (БЗП-06): 0 – отсутствие БЗП-06; 1 – БЗП-06 с проводным интерфейсом CAN; 2 – БЗП-06 с беспроводной связью ZigBee и проводным интерфейсом CAN. |  |  |
| Дополнительные аппаратные функции: N х 16 дискретных входа5) |  |
| K х 8 дискретных выходов6) |
| 1 – должна быть возможность комбинации разных дополнительных интерфейсов; 2 – интерфейсы RS-485 и CAN должны присутствовать в каждой модификации СДУ; 3 – стандарт IEEE 802.15.4; 4 – каждый блок БДВ1-КДМ (ОФТ.18.1455.01.02.00) должен иметь шестнадцать дискретных входов; 5 – каждый блок БДВ2-КДМ (ОФТ.18.1455.01.03.00) должен иметь четыре дискретных полупроводниковых выхода типа "источник с заземленной нагрузкой" и четыре дискретных выхода типа "сухой контакт". |
| Примечания: 1. Переменные N и K являются натуральными числами и изменяются в пределах от 0 до 9; 2. Состав компонентов каждой модификации СДУ описан в таблице 2 документа "Система Управления Дозатором Универсальная СДУ. Технические условия" ТУ 4274-1570-20885897-2012 |

Пример обозначения системы управления СДУ:

СДУ-1-2-RZ-1-0/1 – СДУ бортового исполнения, для дозатора бункерного непрерывного действия, с беспроводной связью ZigBee (стандарт IEEE 802.15.4), кроме базовых интерфейсов RS-485 и CAN (протокол ModBus RTU). В комплект входит БЗП-06 со связью по проводному интерфейсу CAN, и дополнительный блок дискретных выходов БДВ2-КДМ (ОФТ.18.1455.01.03.00).