ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(заполняется заказчиком)

ДОЗАТОР ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТУ 4274-388-20885897-2008

(продукция сертифицирована)

Объект__________________________________________________________________

Количество дозаторов ________ шт.

- Данные о дозаторе, дозируемом материале, условиях эксплуатации*

| Наименование показателя | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Основные технические данные дозатора Основные технические данные дозатора | Наибольший предел дозирования, т |  |  |
|  | Наименьший предел дозирования, т |  |  |
|  | Класс точности по ГОСТ 10223-97 0.5; 1 |  |  |
|  | Тип загрузочного устройства | ленточный питатель |  |  |
|  |  | роторный питатель (шлюзовой) |  |  |
|  |  | вибропитатель |  |  |
|  |  | шнековый питатель |  |  |
|  |  | затвор секторный |  |  |
|  |  | клапан (для жидких компонентов) |  |  |
|  | Тип привода загрузочного устройства | пневматический |  |  |
|  |  | электромеханический |  |  |
|  | Тип разгрузочного устройства | затвор секторный |  |  |
|  |  | затвор шиберный |  |  |
|  |  | заслонка поворотная |  |  |
|  |  | роторный питатель (шлюзовой) |  |  |
|  |  | вибропитатель |  |  |
|  |  | клапан (для жидких компонентов) |  |  |
|  | Тип привода разгрузочного устройства | пневматический |  |  |
|  |  | электромеханический |  |  |
|  | Тип бункера, (круглый; прямоугольный) |  | См. пример схемы дозатора |
|  | Время дозирования, мин. | max |  |  |
|  |  | min |  |  |
|  | Максимальные габаритные размеры дозатора, (Бункера) мм | A |  | См. пример схемы дозатора |
|  |  | B |  |  |
|  |  | H |  |  |
|  | Крышка (Да, Нет) с аспирационным отводом/без аспирационного отвода |  |  |
| Характеристика дозируемого материала | Наименование |  |  |
|  | Насыпная (объемная) масса, т/м3 |  |  |
|  | Гранулометрический состав (кусковатость), мм | от до |  |
|  | Содержание влаги, % | до |  |
|  | Температура, 0С |  |  |
|  | Свойства текучести |  |  |
|  | Способность к налипанию (Да/Нет) |  |  |
|  | Абразивность (неабразивный, малоабразивный, абразивный, высокоабразивный) |  |  |
|  | Взрывоопасный (Да/Нет) |  |  |
|  | Пылеобразование (Да/Нет) |  |  |
|  | Особые свойства материала |  |  |
| Условия работы дозатора | На открытом воздухе, в отапливаемом, в неотапливаемом помещении |  |  |
|  | Диапазон температуры окружающего воздуха в зоне расположения дозатора, 0С | от до |  |
|  | Влажность окружающего воздуха в зоне расположения дозатора, % | до |  |
|  | Содержание пыли в зоне расположения дозатора, г/м3 | до |  |
|  | ПЭУ для эксплуатации в зонах (В-IIа / особые условия) |  |  |
|  | Вещества в зоне установки, активизирующие коррозию (Да/Нет) |  |  |
| Режим работы | Количество циклов (старт/стоп) в единицу времени |  |  |
| Конструктивные требования | Необходимость оснащения аспирационным кожухом (Да/Нет) |  |  |
|  | Ограждение дозатора (Да/Нет) |  |  |
|  | Вибропобудитель (Да, Нет) |  |  |
| Другие параметры |  |  |  |

- Система управления

Система управления дозатором (СДУ)

СДУ – комплекс микропроцессорных модулей, предназначенный для управления работой дозатора непрерывного действия.

БЗП-06 - цветная сенсорная панель, предназначенная для организации человеко-машинного интерфейса с СДУ.

Внешний вид СДУ 				Внешний вид БЗП-06 (в переносном исполнении)

| Исполнение СДУ |  |
| --- | --- |
| Бортовое автономное исполнение СДУ IP65 - СДУ размещается на раме дозатора в защищенном корпусе IP65. - Частотный преобразователь интегрирован в мотор-редуктор. - БЗП-06 поставляется в отдельном вандалоустойчивом переносном корпусе IP65. (БЗП-06 можно использовать для настройки и управления дозаторами, как по месту, так и дистанционно, из помещения операторной.) Данное исполнение СДУ используется для минимизации расходов на монтажные работы по установке дозатора, поскольку не требует размещения электротехнических шкафов с СДУ в помещении операторной и прокладки кабеля между СДУ и дозатором. |  |
| Шкафное групповое исполнение СДУ IP43 Несколько СДУ, включая частотные преобразователи, размещаются в отдельном закрытом электротехническом шкафу IP43 расположенном в помещении операторной. БЗП-06 располагается на двери шкафа и используется для настройки и управления как одним, так и группой дозаторов. Данное исполнение СДУ используется в случае необходимости размещения СДУ в помещении операторной при поставке группы дозаторов. |  |
| Шкафное автономное исполнение СДУ IP43 Каждая отдельно взятая СДУ, включая соответствующий ей частотный преобразователь, размещаются в отдельном закрытом навесном шкафу IP43 расположенный в помещении операторной. БЗП-06 располагается на двери шкафа и используется для настройки, калибровки и управления одним дозатором. Данное исполнение СДУ используется в случае необходимости размещения СДУ в помещении операторной при единичной поставке дозатора. |  |
| Расстояние от весового конвейера до системы управления СДУ, м (указать в случае выбора не бортового исполнения СДУ) |  |
| Тип внешнего управления дозатора (при необходимости): Внешнее управление необходимо для управления дозатором от заводской АСУ ТП. |  |
| - По интерфейсу ModBus RTU |  |
| - По интерфейсу Ethernet |  |
| - По интерфейсу ProfiBus |  |
| - По аналоговым и дискретным входам/выходам СДУ |  |

При отсутствии связи с заводской АСУ ТП  управление, настройка и калибровка дозатора производится с помощью блока задания параметров БЗП-06. Регистровая структура СДУ предоставляется на этапе поставки.

| Интерфейс БЗП-06 |  |
| --- | --- |
| ModBus CAN (штатный интерфейс) |  |
| Беспроводной промышленный интерфейс ZigBee Данный интерфейс используется в БЗП-06 при поставке СДУ бортового исполнения, БЗП-06 в таком случае оснащается внутренней батареей и антенной которые позволяют вести обмен данными по беспроводному интерфейсу ZigBee с СДУ дозатора для его настройки и калибровке по месту установки. Штатный интерфейс ModBus CAN в БЗП-06 так же предусмотрен. |  |

Примечания:

- Опросный лист составляется на одну модификацию дозатора исходя из потребности заказчика.

- Комплектность заказываемого оборудования  Карта заказа - составляется предприятием-изготовителем по данным о дозаторе, дозируемом материале, условиях эксплуатации, системе управления с последующим согласованием с заказчиком. Данные предоставляет заказчик в Опросном листе.

- Для оформления карты заказа на изделие так же обязательно необходимо:

- предварительное согласование схемы дозатора (расстояния и высотные отметки);

- схемы взаимодействующего технологического оборудования и металлоконструкций (в плане и разрезе);

- выкопировка из генплана размещения дозатора.

- * Другие эксплуатационные характеристики и требования, желаемые заказчиком и не отраженные в данном опросном листе и карте заказа,  рассматриваются и оговариваются дополнительно.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Схема дозатора

- Схема дозатора

(составляется заказчиком)

- Адреса и реквизиты предприятия Заказчика

Форма собственности и название предприятия: _____________________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________________________________________

Телефон/Факс : _____________________________

E-mail:  ____________________________________

- Контактное лицо от Заказчика

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

Должность:

__________________________________________________________________________

Рабочий телефон:___________________

Сотовый:__________________________

E-mail: ___________________________

- Контакты Производителя

Технический директор -                            Хлыст Сергей Васильевич, т.: 63-39-54, 63-39-63, 63-40-45

Отдел маркетинга -                                         Карнаухова Тамара Афанасьевна, т.: 63-39-58, 63-39-63

Зам. технического директора,

Главный конструктор технологических линий – Гонтарь Владимир Иванович: т.: 633-503 (доп.117)

Технические вопросы

Начальник Отдела проектирования складского хозяйства,

трактов шихтоподачи и весодозирования (ОПСХ, ТШ и ВД)

- Мазур Дмитрий Александрович, т.: 633-503 (доп.250, 350)