Опросный лист для комплектной поставки

низковольтного комплектного устройства (НКУ) для управления

асинхронными электродвигателями электроприводов запорной арматуры

| Общие данные |
| --- |
| Наименование | Низковольтное комплектное устройство (НКУ) |
| Обозначение | НКУ 01 - ХХ-ХХ-ХХ-ХХ- Х. Х. Х. Х. Х. .УХЛ3 01 – прямой пуск, реверс, электрического торможения нет Мощность управляемых двигателей Наличие автоматического ввода резерва: 0 – нет; 1 – есть Наличие устройства связи с объектом: 0 – нет; 1 – есть Наличие устройства контроля токов и напряжений на вводе: 0 – нет; 1 – есть Наличие приборов учета электроэнергии на отходящих линиях: 0 – нет; 1 – есть Наличие амперметров и вольтметров в главной цепи: 0 – нет; 1 – есть Климатическое исполнение: УХЛ3 – эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий |
| Исполнение | - защищенный шкаф IP43 |
| Краткие технические характеристики |
| Тип устройства управления | Блок управления и защит БУЗ-03М ТУ 4217-011-20885897-2009 |
| Тип устройства защиты главной цепи | Автоматический выключатель для каждого электродвигателя, подбирается по мощности электродвигателя |
| Тип коммутационного устройства главной цепи | Реверсивный магнитный пускатель с механической и электрической блокировкой типа ПМ12 |
| Диапазон мощностей подключаемых электродвигателей | от 0,37 до 45 кВт |
| Количество подключаемых электродвигателей | от одного до четырех |
| Габаритные размеры | 2000×800×600 (при мощности управляемых электродвигателей до 15 кВт, при мощности свыше 15 кВт габаритные размеры оговариваются дополнительно) |
| Способ управления | - с лицевых панелей БУЗ-03М; – с кнопок на двери шкафа НКУ 01; – со станции оператора посредством интерфейса RS-485; – с постов местного управления (ПМУ) приводов задвижек. |

| Пример записи обозначения при заказе НКУ | НКУ 01-1,5-5,0-18,5-0,37-0.1.0.0.0.УХЛ3, Низковольтное комплектное устройство НКУ класса 01, предназначенное для управления четырьмя асинхронными электродвигателями мощностями 1,5; 5,0; 18,5; 0,37 кВт, без автоматического ввода резерва, с устройством связи с объектом, без устройства контроля токов и напряжения на вводе, без приборов учета электроэнергии на отходящих линиях, без амперметров и вольтметров в главной цепи для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий |
| --- | --- |
| Предприятие: _______________________________________ Адрес: _______________________________________ Дата ______________ _______________________________________ Контактное лицо: _______________________________________ Тел./факс _______________________________________ Страница _____ из ____ |

| Обозначение НКУ 01-____-____-____-____-__.__.__.__.__ .УХЛ3 Количество __________________________ |
| --- |
| Максимальное количество управляемых задвижек | Номер задвижки | Мощность электродвигателя задвижки, кВт | Примечание |
|  | Задвижка 1 Задвижка 2 Задвижка 3 Задвижка 4 |  | Порядок указания мощности подключаемых электродвигателей должен соответствовать приводам задвижки 1, задвижки 2, задвижки 3 задвижки 4 |
| Способ управления по интерфейсу |  |  | ModBus RTU ProfiBus DP |
| Опции |  | Наличие автоматического ввода резерва: Наличие устройства связи с объектом Наличие устройства контроля токов и напряжений на вводе Наличие приборов учета электроэнергии на отходящих линиях Наличие амперметров и вольтметров в главной цепи |
| Другие требования |  |  |

# Text boxes

кВт

кВт

кВт

кВт

4

3

2

1